Приложение

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Березняки

№ 17-1 от 27.10.2014г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

сельского поселения Березняки

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области на 2014- 2018 годы и на  период до 2025 года

2014

Оглавление

Оглавление	2

Введение	2

Паспорт Программы	2

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	2

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.	2

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	2

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	2

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	2

3.1. Характеристика сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	2

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.	2

3.3. Прогноз развития промышленности.	2

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Березняки.	2

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	2

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.	2

4.2. Система водоотведения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.	2

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.	2

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.	2

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.	2

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	2

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	2

5.2. Система водоотведения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	2

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	2

6. Организация реализации проектов программы с. п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.	2

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.	2

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.	2

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.	2

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	2

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на 2014-2018 годы и на  период до 2025 года, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. Генеральный план сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, организации коммунального комплекса Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 40 675,04 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Березняки м. р. Кинель-Черкасский – 406,75 тыс. руб. средств бюджета м. р. Кинель-Черкасский – 1 220,25 тыс. руб. средств областного либо федерального бюджета – 4 067,50 тыс. руб. средств иных источников – 34 573,78 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | По системам водоснабжения: строительство новых водопроводных сетей протяженностью 4795 м; реконструкция 4-х водозаборов с увеличением производительности; строительство 2-х пожарных резервуаров объёмом 50 куб. м; установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: строительство новых канализационных сетей протяженностью 5198 м; строительство КОС производительностью 160 куб. м/сут.; улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании: Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – администрация сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Юридические лица, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, осуществляют производственный контроль. |

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 1.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1036 | 1075 | 1106 | 1211 | 1442 |

Динамика частной жилой застройки.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Березняки представлена одно и двухэтажными усадебными и 2-х этажными многоквартирными домами. Площадь приусадебных участков колеблется от 6 до 40 соток/

По данным отдела архитектуры и градостроительства Кинель-Черкасского района, общий жилищный фонд по с.п. Березняки на 01.01.12 г. составляет - 22688 м2. Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 21,1 кв. м/чел.

Таблица 1.2. Общий прогноз ввода новой частной жилой застройки до 2025 года.

| Перспективные площадки по жилое строительство | Количество домов | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Березняки, Площадка №1, 42 инд. ж. дома | 42 | 6300 |
| с. Березняки, Площадка №2, 27 инд. ж. домов | 27 | 4050 |
| п. Дубовый Колок, Площадка №3, 34 инд. ж. дома | 34 | 5100 |
| п. Дубовый Колок, Площадка №4, 19 инд. ж. домов | 19 | 2850 |
| п. Дубовый Колок, Площадка №5, 13 инд. ж. домов | 13 | 1950 |
| п. Верхнекутулукский, Площадка №6, 3 инд. ж. дома | 3 | 450 |
| Всего по генеральному плану в с.п. Березняки планируется увеличение: |  | 26550 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Административный центр сельского поселения Березняки сформирован в селе Березняки.

Общественный центр с. Березняки расположен по ул. Советская и формируется зданиями: администрация сельского поселения, школа, офис врача общей практики, отделение связи и банк, столовая, магазины. По ул. Первомайской расположен сельский дом культуры.

В центре села размещается памятник погибшим в ВОВ по ул. Первомайская, 13. В парке - размещается памятник Ленину по ул. Советская, 20 а.

Общественный центр п. Дубовый Колок расположен по ул. Центральная и формируется зданиями: ФАП, начальная школа, сельский клуб, магазины.

Общественный центр п. Верхнекутулукский  не сформирован.

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области», следующих объектов:

с. Березняки

- Строительство:

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом на 380 м2 площади пола в с. Березняки, ул. Советская;

детского сада на 60 мест в с. Березняки, ул. Первомайская;

плоскостного физкультурно-спортивного сооружения, площадью - 0,65 га по ул. Первомайская;

футбольного поля площадью - 1,0 га в с. Березняки, ул. Набережная;

кафе на 50 посадочных мест в с. Березняки, ул. Производственная;

комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 12 мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения) в с. Березняки, ул. Производственная;

предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест в с. Березняки, ул. Производственная.

- Реконструкция:

СДК на 200 мест в с. Березняки, ул. Первомайская.

п. Дубовый Колок

- Строительство:

открытой спортивной площадки, площадью - 0,6 га в п. Дубовый Колок, ул. Новая;

ФАП в п. Дубовый Колок, ул. Центральная.

- Реконструкция:

СОШ на 20 мест в п.Дубовый Колок, ул. Центральная, 12;

детского сада «Вишенка» на 20 мест в п. Дубовый Колок, ул. Центральная, 12.

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 4 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 1.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с. п. Березняки.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Березняки Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | ул. Советская 2 инд.ж.д | 6 | литр/чел в сутки | 175 | 1,44 | 54 | 0,42 |
| 1.2 | ул. Советская 18 инд.ж.д | 54 | литр/чел в сутки | 175 | 12,96 | 54 | 3,78 |
|  | На свободных территориях |
| 1.3 | Площадка №1 42 инд. ж. д. | 126 | литр/чел в сутки | 175 | 30,24 | 54 | 8,82 |
| 1.4 | Площадка №2 27 инд. ж. д. | 81 | литр/чел в сутки | 175 | 19,44 | 54 | 5,67 |
|  | Итого |  | 122,37 |
|  | посёлок Верхнекутулукский Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | В южной части 3 инд. ж. д. | 9 | литр/чел в сутки | 175 | 2,16 | 54 | 0,42 |
|  | На свободных территориях |
| 2.3 | Площадка №6 19 инд. ж. д. | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13,68 | 54 | 3,99 |
|  | Итого |  | 74.25 |
|  | посёлок Дубовый Колок На свободных территориях |
| 3.1 | Площадка №3 34 инд. ж. д. | 102 | литр/чел в сутки | 175 | 24,48 | 54 | 7,14 |
| 3.2 | Площадка №4 19 инд. ж. д. | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13,68 | 54 | 3,99 |
| 3.3 | Площадка №5 13 инд. ж. д. | 39 | литр/чел в сутки | 175 | 9,36 | 54 | 2,73 |
|  | Итого |  | 68,88 |
|  | Итого по с.п. |  | 265,50 |

Таблица 1.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с. п. Березняки.

|  | Наименование территориального деления поселения Березняки |  | Современное состояние - 2013 год | Расчётный срок строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мощность существующих сооружений, тыс. м3/сут. |  |  | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. |  | Мощность потребных сооружений, тыс. м3/сут. |  | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. |  |
| с. Березянки | 0.24 | 204.5 | 0,363 | 326.87 |
| п. Дубовый Колок | 0,156 | 95.8 | 0,226 | 170.05 |
| п. Верхнекутулукский | 0,096 | 57.7 | 0,17 | 126.58 |
| Итого (учитывая учтенные потери): | 0,492 | 330.33 | 0,759 | 546.61 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 1.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с. п. Березняки.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Березняки Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | ул. Советская 2 инд.ж.д | 6 | литр/чел в сутки | 175 | 1,44 |
| 1.2 | ул. Советская 18 инд.ж.д | 54 | литр/чел в сутки | 175 | 12,96 |
|  | На свободных территориях |
| 1.3 | Площадка №1 42 инд. ж. д. | 126 | литр/чел в сутки | 175 | 30.24 |
| 1.4 | Площадка №2 27 инд. ж. д. | 81 | литр/чел в сутки | 175 | 19,44 |
|  | Итого |  | 49,68 |
|  | посёлок Верхнекутулукский Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | В южной части 3 инд. ж. д. | 9 | литр/чел в сутки | 175 | 2,16 |
|  | На свободных территориях |
| 2.3 | Площадка №6 19 инд. ж. д. | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13,68 |
|  | Итого |  | 15,84 |
|  | посёлок Дубовый Колок На свободных территориях |
| 3.1 | Площадка №3 34 инд. ж. д. | 102 | литр/чел в сутки | 175 | 24,48 |
| 3.2 | Площадка №4 19 инд. ж. д. | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13,68 |
| 3.3 | Площадка №5 13 инд. ж. д. | 39 | литр/чел в сутки | 175 | 9,36 |
|  | Итого |  | 47,52 |
|  | Итого по с.п. |  | 113,04 |

Таблица 1.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Березняки.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2013 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) |  | 41259,6 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты |  |  |
| 4 | ИТОГО |  | 41259,6 |

На данный момент больший объём отведённой воды приходится на жилой сектор путём вывоза стоков ЖБО в объёме 500 м3 от населения и 20 м3 от бюджетных потребителей. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 41,3 тыс. м3 в год.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица 1.7. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Ккал/час |
| --- | --- |
| Село Березняки |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом (согласно СТП) | 322 000 |
| Детский сад | 119 000 |
| Кафе | 380 000 |
| Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 91 200 |
| Предприятие бытового обслуживания | 61 000 |
| Итого: | 973 200 |
| Поселок Дубовый Колок |  |
| ФАП | 16 000 |
| Итого | 16 000 |
| Итого по с.п. Березняки | 989 200 |
| ТЭП | 200,808 Гкал/год |

Таблица  1.8. Перспективные тепловые нагрузки в 2025 году с.п. Березняки с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2025 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,850 | 0,989 | 1,839 | 16109,640 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0,850 | 0,989 | 1,839 | 16109,640 |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 1.9. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | с. Березняки |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом (согласно СТП) |  |  |  | 50,51 |
| 1.2 | Детский сад |  |  |  | 18,67 |
| 1.3 | Кафе |  |  |  | 59,61 |
| 1.4 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 14,31 |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 9,71 |
| 1.6 | Площадка №1 | 42 | 12,02 | 97,46 |  |
| 1.7 | Площадка №2 | 27 | 8,78 | 62,65 |  |
|  | Уплотнение существ. Застройки по ул.Советской | 2 | 1,4 | 4,64 |  |
| 1.8 | Уплотнение существ. Застройки по ул. Советской | 18 | 6,53 | 41,77 |  |
|  | Итого |  | 388,06 |
|  | п. Дубовый Колок |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |
| 2.2 | Площадка №3 | 34 | 10,2 | 78,90 |  |
|  | Площадка №4 | 19 | 6,65 | 44,09 |  |
|  | Площадка №5 | 13 | 5,13 | 30,17 |  |
|  | Итого |  | 177,65 |
|  | п. Верхнекутулукский |  |  |  |  |
| 3.1 | Уплотнение существ. Застройки в южной части села | 3 | 1,8 | 6,96 |  |
| 3.2 | Площадка №6 | 19 | 6,65 | 44,09 |  |
|  | Итого |  | 59,50 |
|  | Итого по с.п. |  | 625,21 |
|  | ТЭП |  | 1,125378 млн.м3/год |

Таблица 1.10. Перспективные газовые нагрузки в 2025 году с.п. Березняки с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/год | Прирост удельной газовой нагрузки к 2025 г., тыс. куб. м/год | Перспективная удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/час | Перспективный годовой отпуск газа, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | 4116,2 |  |  |
| Бюджетные потребители |  | 1360,6 |  |  |
| Прочие потребители |  | 0 |  |  |
| Всего |  | 5476,8 |  |  |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 1.11. Расчет расхода электроэнергии на новое строительство.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Березняки |
|  | Уплотнение в центральной части села по ул. Советской |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 |  | От существующих сетей |
|  | Уплотнение в южной части села по ул.Советской |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 29,7 |  | От существующих сетей |
|  | Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=42 1,185 42 | 1 | 42 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 55 |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 59 |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,56 |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 500м |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=27 1,36 36,8 | 1 | 36,8 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 40 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 42 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м |  |
| 1 | ФОК 380м2 по ул. Советской | 20 |  | От существующих сетей |
| 1 | Плоскостное спортивное сооружение по ул. Советской | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Кафе на 50м по ул. Производственной | 52 | 1 | 52 |
| 3 | Дет. сад на 60м по ул. Первомайской | 50 | 0,8 | 40 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 115 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 124 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1000м |  |
| 1 | Предприятие ком.-быт обслуживания с химчисткой, прачечной и баней на 15мест, ул.Производственная | 25 | 1 | 25 |
| 2 | Предприятие .-быт обслуживания по ул.Производственной | 15 | 1 | 15 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 40 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 43 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |
|  | п. Верхнекутулукский Уплотнение в южной части села |  |  |  |
| 9 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | От существующей подстанции |
|  | Площадка N6 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,6 30,6 | 1 | 30,6 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 32,6 От существующих сетей |
|  | п. Дубовый Колок Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дом | n=34 1,3 44,2 |  | Питание от существующих сетей |
|  | Площадка N4 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,65 31,4 |  | От существующих сетей |
|  | Площадка N5 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 1,95 25,4 |  | От существующих сетей |
|  | ФАП | 15 |  | Питание от существующих сетей |

Таблица 1.12. Перспективные электрические нагрузки в 2025 году с.п. Березняки с разделением по населённым пунктам.

| Потребители | Существующая удельная электрическая нагрузка, кВт/час | Прирост удельной электрической нагрузки к 2025 г., кВт/час | Перспективная удельная электрическая нагрузка, кВт/час | Перспективный годовой отпуск электроэнергии, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Березняки |  | 292,5 |  |  |
| п. Верхнекутулукский |  | 46,1 |  |  |
| п. Дубовый Колок |  | 116 |  |  |
| Всего |  | 454,6 |  |  |

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

Запланированных к реализации инвестиционных проектов в сельском поселении Березняки не выявлено.

Источником финансирования могут выступать как средства местного бюджета, так и внебюджетные инвестиции.

Отобранная в программе комплексного развития программа проектов по всем видам коммунальной инфраструктуры должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378 (таблица 2.1).

Таблица 2.1. - Критерии доступности коммунальных услуг для населения

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Утверждены предельные (максимальных) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области Постановлением Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145.

Согласно постановлению №145 значение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по сельскому поселению Березняки составит 4,2 % в 2014 году. За период 2015-2018 год индекс рассчитывается по формуле:

( 100% - 100%

где  – предельный индекс;

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j - й  месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален (рублей);

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j – месяц года долгосрочного периода.

В перспективе (в связи с ростом доходов населения) доля расходов будет снижаться.

В связи с этим доля населения, получающего субсидии на оплату коммунальных услуг, будет снижаться относительно уровня 2013 года.

В 2014 году ожидаемый уровень собираемости платежей составит 98%. При последующем снижении расходов на коммунальные услуги (относительно доходов) уровень собираемости платежей будет увеличиваться.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения выполняются согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145. Как было показано выше, в перспективе ожидается снижение доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи и, следовательно, улучшение показателей доступности.

Таким образом, текущие тарифы на коммунальные услуги для населения являются доступными.

Таблица 2.2. - Тарифы для населения

| Вид услуг | Объем услуг, тыс.ед. изм. | Уровень собираемости | Утвержденные тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. действует до 01.07.2014 г. |
| Водоснабжение | 25,56 т. м3 | 97,3 | ООО «Жильё» 21,24 руб./м3 | ООО «Жильё» 27,07 руб./м3 | ООО «Жильё» 28,56 руб./м3, 32,00 руб./м3 | ООО «Водоканал Сервис»35,60 руб./м3 | ООО «Водоканал Сервис»39,45 руб./м3 |
| Отопление | 6,27 т. Гкал | 94,5 | ООО «Жильё» 26,40 руб./м2, 1148 руб./Гкал | ООО «Жильё» 31,00 руб./м2, 1346 руб./Гкал | ООО «Солидарность»32,10 руб./м2, 1407 руб./Гкал | ООО «Солидарность» 32,10 руб./м2, 1501 руб./Гкал. | ООО «Солидарность» 35,40 руб./м2, 1645 руб./Гкал. |

Таблица 2.3. – Оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1645 | 1645 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 39,45 | 39,45 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб./кВтч | 2,14 | 2,22 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 4,01 | 4,14 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 39714 | 41342 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | 8,6% | 8,6% | 8,6% |

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

3.1. Характеристика сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Сельское поселение Березняки с административным центром в селе Березняки входит в состав муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, располагается в восточной части области.

Сельское поселение Березняки расположено в юго-восточной части муниципального  района Кинель-Черкасский на границе с Борским и Похвистневским районами, а также Оренбургской областью. Административным центром сельского поселения Березняки является село Березняки.

Общая площадь земель сельского поселения Березняки в установленных границах составляет 15328,6 га.

В  состав сельского поселения Березняки входит три населённых пункта:

- село Березняки, административный центр;

- поселок Верхнекутулукский;

- поселок Дубовый Колок.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п.  Березняки входит в состав приагломерационной зоны.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

В настоящее время развитие сельского поселения Березняки производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2012 году.

Рисунок 3.1. Карта сельского поселения Березняки.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Березняки расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -14,3ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,6ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, являющемуся частью Волго-Русского артезианского бассейна.

Водоносный современный аллювиальный горизонт приурочен к поймам рек и их притокам, широко развит в долине рек Большой Кинель, Малый Кинель и тянется полосой вдоль русел. Основным водотоком гидрографической сети в границах проектирования является река Сарбай, протекающая по территории поселения с востока на запад. На юге поселения течет река Солянка – приток р. Сарбай. В районе села Семеновка в р. Сарбай впадает река Шумарка,  в районе с. Березняки – малая река Осиновка. Также с востока в р. Сарбай впадают реки Березовка и Заводская. Кроме того на территории поселения протекают эпизодические водотоки в оврагах Студенка, Коноплянный, Липовый, Золотой, Татарский, Студеный, Бесконечный, Смирнов.

Месторождения полезных ископаемых на территории проектирования не выявлено.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации для оздоровления населения и туризма.

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Березняки по данным на 01.01.2014 года составляет 1106 чел.

Село Березняки относится к среднему сельскому населенному пункту с численностью жителей от 200 до 1000 чел.

По данным 2010 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м. р. Кинель-Черкасский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с. п. Березняки, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Для сельского поселения Березняки, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения.

В последние годы процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая в 2010-2011 гг. покрывала естественную убыль.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 3.1-3.5.

Таблица 3.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2011 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- |
| с.п. Березняки | 1383 | 1106 |
| с. Березняки | 573 | 807 |
| п. Верхнекутулукский | 317 | 21 |
| п. Дубовый Колок | 192 | 278 |

Таблица 3.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. п. Березняки | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2008 г. | 8 | 8,0 | 13,1 |
| 2009 г. | 16 | 16,1 | 12,9 |
| 2010 г. | 11 | 10,5 | 13,2 |
| 2011 г. | 15 | 14,5 | 11,8 |

Таблица 3.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Коэффициент естественной убыли |
| --- | --- |
|  | Сельское поселение Березняки | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2008 г. | 17,7 | 17,5 |
| 2009 г. | 21,8 | 17,3 |
| 2010 г. | 22,0 | 17,6 |
| 2011 г. | 20,3 | 16,2 |

Таблица 3.4. Состав населения на 2012 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 193 | 18,0 |
|  | до 6 лет | 97 | 9,0 |
|  | от 7 до 15 | 73 | 6,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 23 | 2,2 |
| II. | Из общей численности населения: | 1075 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 170 | 15,8 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 603 | 56,1 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 264 | 24,6 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 339 | 31,5 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 302 | 28,1 |
|  | женщины старше 54 лет | 212 | 19,7 |
|  | мужчины старше 59 лет | 90 | 8,4 |

Таблица 3.5. Состав населения на 2025 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая численность населения | 1442 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 219 |
|  | до 6 лет | 125 |
|  | от 7 до 15 | 69 |
|  | от 16 до 17 лет | 25 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 802 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 421 |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области носит более неоднозначный характер.

Распределение населения муниципального района Кинель-Черкасский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

Таблица 3.6. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1036 | 1075 | 1106 | 1211 | 1442 |

Диаграмма 1. Прогноз численности населения с.п. Березняки в перспективном периоде.

Прогноз численности населения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с. п. Березняки рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Березняки, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

3.3. Прогноз развития промышленности.

Кинель-Черкасский район относится к центральной экономической зоне, которая определилась как многоотраслевая.

Генеральным планом в срок до 2025 года производственные и коммунально-складские объекты на территории с.п. Березняки развивать не планируется.

Территории сельскохозяйственного использования.

Таблица 3.7. Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Березняки.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характер производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стройдвор | с. Березняки, восточная часть села | - |
| 2 | ООО «Степное» (мастерские, склад) | с. Березняки, ул. Производственная | растениеводство |
| 3 | МТФ | с. Березняки, к востоку от села | - |
| 4 | ОАО «Альянс» (зерносклад, зерноток, мастерские, склад) | п. Дубовый Колок, западная часть села | растениеводство |

В соответствии с Положением о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района на территории сельского поселения развитие объектов сельскохозяйственного назначения не предусмотрено.

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Березняки.

Прогноз развития жилищного фонда.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Березняки представлена одно и двухэтажными усадебными и 2-х этажными многоквартирными домами. Площадь приусадебных участков колеблется от 6 до 40 соток/

По данным отдела архитектуры и градостроительства Кинель-Черкасского района, общий жилищный фонд по с.п. Березняки на 01.01.12 г. составляет - 22688 м2. Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 21,1 кв. м/чел.

Ветхий жилой фонд в сельском поселении располагается в с. Березняки ул. Набережная д. 6 и ул. Октябрьская д. 6;  а также в п. Дубовый Колок ул. Центральная д. 9, 15 и ул. Набережная д. 9, 6, 14, 47, 57.

Таблица 3.8. Характеристика жилищного фонда.

| № № п/п | Наименование | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. | 22688 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 6800 |
|  | частный | 15888 |

Таблица 3.9. Характеристика жилищного фонда по типам застройки.

| №№ пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс. м2 | %от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 313 | 15672 | 72 |
|  | средний размер приусадебного участка |  | 35,0 |  |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | нет | нет |  |
| 2а | средний размер приусадебного участка |  | нет |  |
| 3 | Блокированная застройка (другая) | нет | нет |  |
| 3а | средний размер приусадебного участка |  | нет |  |
| 4 | Застройка многоквартирными домами | 11 | 6158 | 28 |
| 4а | 2-х этажная | 11 | 6158 |  |
| 4б | 3-х этажная | нет | нет |  |
| 4в | 4-х этажная | нет | нет |  |
| 4г | 5-ти этажная | нет | нет |  |
|  | Всего: | 324 | 21830 |  |

Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки в сельском поселении Березняки предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3 человека.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены «Постановлением Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» № 17-3 от 27.03.2003 года и составляют 0,15 га на одну семью.

В рассматриваемый период в существующих границах сельского поселения Березняки предусматриваются площадки под малоэтажное жилищное строительство. Исходя из прогноза роста численности населения по с. п. Березняки к 2025 году до величины в 1442 человек, был произведен расчет количества частной жилой застройки.

с. Березняки

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В центральной части села по ул. Советской – 2 усадебных участка. Площадь проектируемой территории – 0,3 га. Планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 300  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит -  6 человек.

В южной части села по ул. Советской – 18 усадебных участков. Площадь проектируемой территории – 2,86 га. Планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2700  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 54 человека.

На свободных территориях планируется строительство:

Площадка № 1 расположена в границах населенного пункта в юго-восточной части села. На проектируемой территории общей площадью 8,89 га планируется размещение 42-х индивидуальных жилых домов общей площадью 6300 кв. м.

Площадка № 2 расположена в границах населенного пункта в южной части села. На проектируемой территории общей площадью 5,22 га планируется размещение 27 индивидуальных жилых домов общей площадью 4050 кв. м.

Предусматривается реконструкция жилого квартала по ул. Октябрьской. Замена аварийного жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков.

п. Дубовый Колок

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

Площадка №3 расположена в южной части поселка. На проектируемой территории общей площадью 4,94 га планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов общей площадью 5100 кв.м.

Площадка №4 расположена к западу от поселка. На проектируемой территории общей площадью 3,01 га, планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов общей площадью 2850 кв.м.

Площадка №5 расположена к западу от поселка. На проектируемой территории общей площадью 2,05 га, планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов общей площадью 1950 кв.м.

п. Верхнекутулукский

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

Строительство  индивидуальных жилых домов – 3 участка в южной части поселка ориентировочной общей площадью 450 кв.м.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

Площадка №6 расположена в восточной части поселка. На проектируемой территории общей площадью 3,01 га планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов общей площадью 3300 кв. м.

Всего по генеральному плану в с.п. Березняки  планируется:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 27,4 га. Общее планируемое количество участков – 177 шт. Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (22688 тыс.кв.м) и проектируемого (26550 тыс.кв.м) – 49238 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 31 кв.м /чел.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественно-деловая зона сельского поселения Березняки  представляет собой совокупность небольших общественных центров населённых пунктов, образованных учреждениями и предприятиями обслуживания (здание администрации, дом культуры, ФАП, магазины). Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует нормативным  радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Таблица 3.10. Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Мощность (вместимость) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |
| 3.1 | Детский сад «Яблонька» | с.Березняки, ул. Советская, 69 | 24 | удовлетворительное |
| 3.2 | Детский сад «Вишенка» | п.Дубовый Колок , ул. Центральная, 12 | 20 | Удовлетворительное (требуется реконструкция) |
| Общеобразовательные учреждения |  |
| 4.1 | ГБОУ Самарской области СОШ | с.Березняки, ул. Советская, 69 | 360/96 уч. | удовлетворительное |
| 4.2 | Начальная школа (филиал) | п.Дубовый Колок, ул. Центральная, 12 | 20/8 уч. | удовлетворительное (требуется реконструкция) |
| Прочие образовательные учреждения |  |
|  | - | - | - |  |
|  | Объекты здравоохранения |  |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с.Березняки, ул. Советская, 18 а | 68 | хорошее |
| 5.2 | ФАП | п.Дубовый Колок, ул.Центральная, 4-16 |  | удовлетворительное (приспособленное, теруется новое здание) |
| 5.3 | Аптечный пункт | с.Березняки, ул. Советская, 22 |  | удовлетворительное |
| Объекты социального обеспечения |  |
| 6.1 | Березняковский филиал «Центра социальной помощи» Кинель-Черкасского района | с.Березняки, ул.Советская, 69 | приспособленное 125 | удовлетворительное |
| Объекты спортивного назначения |  |
| 7.1 | Спортивный зал в ГБОУ СОШ с.Березняки | с.Березняки, ул.Советская, 69 | 162 кв.м | удовлетворительное |
| 7.2 | Плоскостные сооружения | с.Березняки, ул.Советская, 69 | 1600 кв.м | удовлетворительное |
| 7.3 | Детская спортивная площадка | с.Березняки, ул.Первомайская | 0,07 га | удовлетворительное |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 8.1 | СДК | с.Березняки, ул.Первомайская, 5 | 200 мест | неудовлетворительное (требуется реконструкция) |
| 8.2 | Сельский клуб | п.Дубовый Колок, ул.Центральная, 8 | 40 мест | удовлетворительное (приспособленное) |
| 8.3 | Сельская библиотека | с.Березняки, ул.Советская, 20 | 8300 ед.хран. | удовлетворительное |
| Объекты торгового назначения |  |
| 9.1 | ООО «Центр» (товары повседневного спроса) | с.Березняки, ул.Советская, 16 | 165,4 | удовлетворительное |
| 9.2 | ЦСО (продукты, ритуальные услуги) | с.Березняки, ул.Советская, 61 | 45,0 | удовлетворительное |
| 9.3 | ИП «Емельянцева» | с.Березняки, ул.Советская, 59 | 31,8 | удовлетворительное |
| 9.4 | ИП «Шуваева» | п.Дубовый Колок, ул.Центральная, 17 | 82,8 | удовлетворительное |
| 9.5 | ИП «Кудлай» | п.Дубовый Колок, ул.Центральная, 8 | 30,2 | удовлетворительное |
| Объекты общественного питания |  |
| 10.1 | Столовая ООО «Степное» (сезонная) | с.Березняки, ул.Советская, 24 | 20 | не удовлетворительное |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| 11.1 | - | - | - |  |
| Объекты общественного и административного назначения |  |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Березняки | с.Березняки, ул. Советская ,20 | 6 | удовлетворительное |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |
| 14.1 | Отделение Филиала Сберегательного банка | с.Березняки, ул. Советская ,16 | 1 день в неделю | удовлетворительное |
| 14.2 | Отделение почтовой связи «Почта России» | с.Березняки, ул. Советская ,26 | 5 дней в неделю | не удовлетворительное |
| 14.3 | АТС от Кинель-Черкасского ТУЭС | с.Березняки, ул. Советская ,26 | 200 номеров | удовлетворительное |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 15.1 | - | - | - |  |
| Объекты культового назначения |  |
| 16.1 | Молельный дом | с.Березняки, ул. Советская ,14 | 165 кв.м. | удовлетворительное |
| Объекты отдыха и туризма |  |
| 17.1 | - | - |  | - |

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 3.11. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Березняки объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс. чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (97 детей) | 68 | 44 | 65 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы – 73 детей) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) (23 детей) | 90 | 380 | 422 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 9 | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,7525 | 0,16 | 21 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | от 2 до 5 тыс. жит. – 540 м2 | 540 | 162 | 30 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 323 | 240 | 74 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 5 4 | 8,3 - | 166 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 223 | 240 | 355,2 | 148 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 43 | 20 | 47 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 6 | - | 0 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 32 | - | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 2,7 | - | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 8 | - | 0 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 6 | - | 0 |

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 3.12. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Березняки объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2025 год).

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (145 чел.) | 102 | 44 | 58 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы – 109 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы – 35 чел.) | 135 | 380 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 14 | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.3 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 2.4 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно -спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,1242 | 0,16 | 0,9642 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | от 2 до 5 тыс. жит. – 540 м2 | 540 | 162 | 378 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 369 | 240 | 129 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 4,5 3 | 7,23 4,8 | 78,3 - | - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площади | 223 | 358,1 | 355,2 | 2,9 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 64 | 20 | 44 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 10 | - | 10 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 48 | - | 48 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 4 | - | 4 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 11 | - | 11 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 10 | - | 10 |

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Березняки на ул. Производственная;

- предприятие бытового обслуживания в селе Березняки на ул. Производственная;

- физкультурно-спортивный комплекс со спортивным залом в селе Березняки на ул. Советская;

- открытая спортивная площадка в поселке Дубовый Колок на ул. Новая;

- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения в селе Березняки на ул. Первомайская;

- футбольное поле в селе Березняки на ул. Набережная;

- реконструкция сельского дома культуры в селе Березняки на ул. Первомайская, 5.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Березняки развитие объектов производственного и коммунально-складского назначения не планируется.

Схема перспективной застройки населённых пунктов с. п. Березняки до 2025 года представлена на карте 2-3 (Приложения Генерального плана сельского поселения).

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии по данным аналогичных сельских поселений Кинель-Черкасского района Самарской области.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельских поселениях Кинель-Черкасского муниципального района по данным Росстата составляет 19857 руб., среднемесячная пенсия составляет – 10300 руб.

Уровень среднедушевых доходов  в сельском поселении значительно ниже аналогичного показателя по Самарской области (в 2013 году – 26356,1 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2018 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 25354 рублей, а к 2025 году – 32078 рублей, среднегодовой размер трудовой пенсии – 15082 и 22816 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 3.13. Прогноз изменения доходов населения Кинель-Черкасского района.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата, руб. | 19857 | 20671 | 21519 | 22401 | 23319 | 24275 | 25271 | 26307 | 44354 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7482 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7688 рублей в месяц). Учитывая, что среднедушевые доходы населения по области выше средних по стране (25,646 тыс. рублей по итогам 2013 года), «покупательная способность» в регионе несколько выше общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,33 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 3,52, однако для населения с. п. Березняки данный показатель будет значительно ниже и составляет – 2,0.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

В настоящее время в с. п. Березняки организована централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов (село Березняки, поселок Дубовый Колок, поселок Верхнекутулукский) сельского поселения Березняки организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети и децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Централизованное водоснабжение с. Березняки обеспечивается из подземного водозабора мощностью 219 тыс. м3/год, состоящих из 2 артезианских скважин, расположены на юге за границей села, оборудованных погружными насосами. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены кольцевые сети водопровода Ду- 100мм, общей протяженностью 16 км и ВБ. Износ 60%. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — полиэтилен. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение из 11 пожарных гидрантов (8 рабочих) требуется замена.

Централизованное водоснабжение пос. Дубовый Колок обеспечивается из подземного водозабора мощностью 0,6 тыс. м3/год, состоящих из 2 артезианских скважин, расположенных на западе поселка и на ул. Набережной, оборудованных погружными насосами. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены кольцевые сети водопровода, общей протяженностью 5,4 км и ВБ ёмкостью 25 м на западе посёлка. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — сталь. Износ 90%. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Централизованным водоснабжением поселка Верхнекутулукский обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на ул. Кутулукской, оборудованной погружным насосом ЭЦВ. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены тупиковые сети водопровода. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб — сталь, общей протяженностью 0,5 км. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Таблица 4.1. Характеристика существующих водозаборных узлов с. п. Березняки.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла (ВЗУ) | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, тыс. м3/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ВЗУ село Березняки | Артезианская скважина (условно первая) | 1981 | 0,24 | 46,5 | 30 |
| 1.2. |  | Артезианская скважина (условно вторая) | 1981 | 0,24 | 24,2 | 30 |
| 1.3 |  | Водонапорная башня (V=90 м3, высота - 18 м) в западной части села | 2011 | 2,16 | - | - |
| 2.1 | ВЗУ поселок Дубовый Колок | Артезианская скважина (условно первая) | 1981 | 0,156 | 46 | 30 |
| 2.2. |  | Артезианская скважина (условно вторая) | 1981 | 0,156 | 67 | 30 |
| 2.3 |  | Водонапорная башня (V=8 м3, высота - 10,5 м) в северной части села | 1970 | 0,192 | - | - |
| 3.1 | ВЗУ поселок Дубовый Колок | Артезианская скважина | 1970 | 0,096 | 46,5 | 30 |

Таблица 4.2. Характеристика оборудования водозабора с.п. Березняки.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1.1 | ВЗУ село Березняки | ЭЦВ5-10-105 | 10 | 105 | - |
| 1.2. |  | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | - |
| 2.1 | ВЗУ поселок Дубовый Колок | ЭЦВ6-6,5-120 | 6,5 | 120 | - |
| 3.1 | ВЗУ поселок Дубовый Колок | ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | - |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с. п. Березняки были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водопроводные сети частично проложены из чугунных трубопроводов;

- износ водопроводных сетей достигает 90 %;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам;

- отсутствует водоподготовка;

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации, население и коммерческие организации. В таблице 4.3. представлен баланс водопотребления с.п. Березняки в 2012 году с разбивкой по населённым пунктам.

Таблица 4.3. Баланс водопотребления по сельскому поселению Березняки.

| №№ п/п |  | Наименование территориального деления поселения Березняки |  |  | Водопотребление за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подъём воды, тыс. м3 |  |  | Полезный отпуск, тыс. м3 |  | Потери |
| 1 | с. Березянки | 63159,04 | 57417.31 | 5741,73 |
| 2 | п. Дубовый Колок | 29587,5 | 26897.69 | 2689,8 |
| 3 | п. Верхнекутулукский | 17820,38 | 16200.38 | 1620 |
| 4 | Итого: | 110566,92 | 92746.50 | 10051,53 |

Из таблицы 4.3. следует:

Подъём воды в сельском поселении Березняки составил 110566,92 тыс. м3 (100%);

Полезный отпуск воды потребителям в сельском поселении Березняки составил – 92746,50 тыс. м3 (83,9 %);

Потери воды при транспортировки в сельском поселении Березняки составили - 10051,53 тыс. м3 (16,1 %).

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей. Подробный баланс представлен в таблицах 1.3., 1.4.

Согласно проекту Генерального плана, для бесперебойного водоснабжения населения с. Березняки водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности водозаборов до требуемой, увеличив  в селе Березняки (мощностью 219 тыс. м3/год)  на 123 м3/сут., в поселке Верхнекутулукский на 74 м3/сут., посёлке Дубовый Колок (мощностью 0,6 тыс. м3/год) на 70 м3/сут.;

реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

Согласно проекту Генерального плана:

строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоёмов. Для п. Дубовый Колок из поверхностных водоёмов. Для п. Верхнекутулукский для пожаротушения необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов тушения пожара (2 резервуара по 50 м3.).

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы - из современных конструкций.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам водоснабжения запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно должно быть обеспечено снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

4.2. Система водоотведения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Во всех населенных пунктах сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

В системе водоотведения с.п. Березняки выделена значимая техническая проблема:

- отсутствие централизованной системы канализации.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения с. березняки и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, производительностью 210 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них;

- сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения посёлка Верхнекутулукский и посёлка Дубовый Колок с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий  по существующим проектным предложениям;

- как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям (см. таблицу 4.3). Перспективные значения прироста услуг водоотведения и прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Березняки представлены ранее в таблице 1.5. и 1.6.

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 41,3 тыс. м3 в год.

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения Березняки осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

Централизованным теплоснабжением в селе Березняки обеспечивается здание  школы, ЦСО, СДК , администрации, 2-х эт. жилых домов. Источником тепла является котельная, расположенная на ул. Первомайская 11, оборудованная котлами НР-18 -  1 шт. (установленная мощность 0,55 Гкал/час) с параметрами теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки  диаметром 200 мм. Общая протяженность — 3,5725 км, износ составляет 97%. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации. В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Централизованным теплоснабжением в поселке Дубовый Колок обеспечивается здание  школы и детского сада, магазин. Источником тепла является мини котельная, расположенная на  ул. Центральная 8а, котёл типа Микро 50, 1шт (установленная мощность 50 кВт) с параметрами теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации. В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ

Централизованное теплоснабжение поселка Верхнекутулукский – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

Годовая выработка теплоты всеми источниками тепловой энергии по сельскому поселению Березняки составляет около 2 138,02 Гкал.

Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Березняки приведены ниже в таблице.

Таблица 4.4. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Березняки.

| Местоположение котельной (город/ сельское поселение, адрес) | Кот. № 1 Кинель-Черкасский р-н, с. Березняки, ул. Первомайская д. 11 | Кот. № 3 Кинель-Черкасский р-н, с. Дубовый Колок, ул. Центральная д. 8а |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| Право собственности- владелец | аренда | аренда |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 | 2003 |
| Строительный объем | 758 | 51 |
| Установленная мощность котельной | 0,76 | 0,09 |
| Реальная мощность котлов (режимные карты) | нет | нет |
| Схема котельной (одно/двух контурная) | одноконтурная | одноконтурная |
| Режим работы котельной (отопление/ГВС) | отопление | отопление |
| Здание (характеристики) | кирпичная | модульная |
| Труба дымовая (характеристики) | металл | металл |
| Топливо основное | газ природный | газ природный |
| Топливо резервное (аварийное) | нет | нет |
| Основное оборудование |  |  |
| тип и количество котлов | НР-18 2ШТ | Микро-50 2ШТ |
| Тип и количество горелочных устройств |  |  |
| Дымосос | нет | нет |
| Вентилятор | нет | нет |
| Блок управления котлом (КИП) | АМКО | РГУ |
| Вспомогательное оборудование |  |  |
| Теплообменники сетевые, тип и количество | нет | нет |
| Теплообменники подпиточные (сырой) воды, тип и количество | нет | нет |
| Тип и количество циркуляционных насосов внутреннего контура | нет | нет |
| Тип и количество циркуляционных насосов внешнего контура | Grundfos ТР 80/330 (380в) | "Grundfos" UPS-40х60 |
| Тип и количество циркуляционных насосов подпитки внешнего контура | К- 5/10 | нет |
| Химводоподготовка | нет | нет |
| Бак запаса ХОВ (сырой воды) | нет | нет |
| Учет энергоресурсов (за год) |  |  |
| Природный газ общий на котельную | 327556 | 25996 |
| Природный газ на котел ГВС | нет | нет |
| Вода сырая | 215,9 | 21,9 |
| Вода на подпитку теплосетей отопления | 215,9 | 21,9 |
| Вода на подпитку теплосетей ГВС | нет | нет |
| Расход воды через котел | нет | нет |
| Электроэнергия | 59209 | 1393 |
| Отпущенная с котельной тепловая энергия | 2158,77 | 218,76 |
| Тепловые сети |  |  |
| Температурный график т/с | 70 | 70 |
| Гидравлический режим | 2,2-2,8 | 2,2-2,8 |
| Диаметр основного коллектора | 159 | 57 |
| Способ прокладки | подземный | надземный |
| Теплоизоляция | нет | мин вата |
| % износа |  |  |
| Протяженность теплопроводов | 1918 | 93 |
| Право собственности- владелец | аренда | аренда |
| Фактические показатели работы |  |  |
| Годовой расход топлива | 327,556 | 25,996 |
| Калорийность топлива (средневзвешенная) | 8200 | 8200 |
| Годовая выработка тепла котлами | 2158,77 | 218,76 |
| Годовой отпуск тепло энергии | 1942,57 | 196,85 |
| Реализация тепло энергии, в т.ч. : | 1942,57 | 196,85 |
| население | 922,11 | 0 |
| бюджетные организации | 886,52 | 190,18 |
| прочие | 133,94 | 6,67 |
| К.И.Т. |  |  |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | 193,9 | 151,9 |
| Годовой расход соли (комплексона) | 0,9 | 0,1 |
| Годовой расход воды | 215,9 | 21,9 |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | 168,6 | 132,1 |
| Годовой расход электроэнергии | 59209 | 1393 |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | 30,5 | 7,1 |

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Протяженность тепловых сетей с.п. Березняки составляет 2,011 км в двухтрубном исчислении, все тепловые сети проложены надземным способом и не имеют тепловых камер.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в с.п. Березняки приняты в соответствии с Генеральным планом с. п. и приведены выше в таблице 1.7. и 1.8.

В системе теплоснабжения с.п. Березняки  выделяется  несколько  особо  значимых технических проблем:

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

С учетом прогноза застройки был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2025 года, который приведён выше в таблице 1.7. и 1.8.

Согласно СТП Муниципального района Кинель-Черкасский предусмотрена реконструкция котельной в с. Березняки по ул.Набережной.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные;

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Централизованным газоснабжением обеспечены два населенных пункта сельского поселения Березняки.

Источником газоснабжения с. Березняки сетевым природным газом села является подземный  газопровод высокого давления ( 0,3 -0,6 МПа) диаметром 150 мм от АГРС №45 с. Старое Аверкино. По газопроводу высокого давлении (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП №33, в котором давление снижается до низкого и  по газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Материал труб - сталь. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

Источником газоснабжения сетевым природным газом п. Дубовый Колок является подземный  газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа) диаметром 100 мм от АГРС №45 с.Старое Аверкино. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП №34, в котором давление снижается до низкого и  по газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Материал труб - сталь. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах. В ГРП №33, 34 установлены регуляторы РДГ-50Н, РДКК-100, РДБК-100.

В п. Верхнекутулукский централизованное газоснабжение отсутствует.

Централизованным газоснабжением сетевым газом, обеспечивается от существующей системы газоснабжения всё новое строительство, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и представлен выше в таблицах 1.9. и 1.10.

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Березняки является головная подстанция ПС «Рабочая 1, Рабочая 2» напряжением  35/10 кВ и ПС «Яблоневка» напряжением 35/10кВ. Подстанции 35/10 кВ принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам: Ф8, Ф11 напряжением 10кВ от ПС «Рабочая» и Ф11 от ПС «Яблоневка». Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Владельцем сетей 10 кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах 4.5. и 4.6.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- -коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- отрасли сельского хозяйства,

- промышленный комплекс,

- наружное освещение.

Таблица 4.5. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. п. Березняки, питающихся по ЛЭП -10 кВ.

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Р 801/100 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 2 | КТП Р 802/100 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 3 | КТП Р 803/160 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 4 | КТП Р 805/100 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 5 | КТП Р 1101/100 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 6 | КТП Р 1106/250 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 7 | КТП Р 1107/250 кВА | с. Березняки - МРСК |
| 8 | КТП Я 1101/400 кВА | пос. Дубовый Колок - МРСК |
| 9 | КТП Я 1102/100 кВА | пос. Дубовый Колок - МРСК |
| 10 | КТП Я 1103/100 кВА | пос. Дубовый Колок - МРСК |
| 11 | КТП Я 1104/400 кВА | пос. Дубовый Колок - МРСК |
| 12 |  | пос. Верхнекутулукский |

Таблица 4.6. Данные об электроснабжении с. п. Березняки.

| № п/п | Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Рабочая» 35/10 кВ. кВА 7 шт. |
| 2 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Яблоневка» 35/10 кВ. с. Яблоневка кВА 4 шт. |
| 3 | Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - Ф8 ВЛ-10 кВ, сечением - мм2 от ПС «Рабочая» - Ф11 ВЛ-10 кВ, сечением - мм2 от ПС «Рабочая» - Ф11 ВЛ-10 кВ, сечением - мм2 от ПС «Яблоневка» | 6 км |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий с. п. Березняки является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

Расчет электрической мощности нового строительства приведен выше в таблице 1.11 и 1.12.

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Березняки, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Березняки для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Таблица 5.1. – Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные положением о территориальном планировании.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода | село Березняки, в том числе: | 2,586 км | строительство |
|  |  | на площадке № 1 | 1,236 км |  |
|  |  | на площадке № 2 | 1,234 км |  |
| 2. | Сети водопровода | поселок Дубовый Колок, в том числе: | 1,280 км | строительство |
|  |  | на площадке № 3 | 0,650 км |  |
|  |  | на площадке № 4 | 0,630 км |  |
| 3. | Сети водопровода | поселок Верхнекутулукский, в том числе: | 0,929 км | строительство |
|  |  | в существующей застройке в южной части села | 0,303 км |  |
|  |  | на площадке № 6 | 0,626 км |  |
| 4. | Водозабор | за границей села Березняки, в южном направлении | увеличение производительности на 123 куб.м./сут. | реконструкция |
| 5. | Водозабор | поселок Дубовый Колок, в западной части | увеличение производительности на 70 куб.м./сут. | реконструкция |
| 6. | Водозабор | поселок Дубовый Колок, по ул. Набережная |  | реконструкция |
| 7. | Водозабор | поселок Верхнекутулукский, в центральной части на ул. Кутулукская | увеличение производительности на 74 куб.м./сут. | реконструкция |
| 8. | Пожарные резервуары | в поселке Верхнекутулукский, в северной части | 2 шт., объем – 50 куб.м | строительство |

Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

На текущий период времени в сельском поселении Березняки инвестиционных проектов в области водоснабжения не разработано.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения представлены ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения до 2025 года.

| №п/п | Наименование | Местоположение | Объём работ (проектный) | Мероприятие | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Березняки, к югу от села на территории с.п. Березняки | Увеличить производительность на 123 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 360 |
| 2 | Водозабор | п. Верхнекутулукский, ул. Кутулукская | Увеличить производительность на 74 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 240 |
| 3 | Пожарный резервуар | п. Верхнекутулукский, на севере посёлка | 2 резервуара по 50 м3 | Проектирование и строительство | 2450 |
| 4 | Водозабор | п. Дубовый Колок, на западе поселка | Увеличить производительность на 70 м3/сут | Расширение и реконструкция | 210 |
| 5 | Водозабор | п. Дубовый Колок, ул. Набережная |  | Расширение и реконструкция | 210 |
| 6 | Сети с. Березняки | Площадка №1, площадка №2 | L= 1,236 км L= 1,234 км | Проектирование и строительство | 7 163 |
| 7 | Сети п. Верхнекутулукский | Площадка №6 по ул. Кутулукской | L= 0,626 км L= 0,303 км | Проектирование и строительство | 2 694 |
| 8 | Сети п. Дубовый Колок | Площадка№ 3 по ул. Набережной, площадка № 4 | L= 0,650 км L= 0,630 км | Проектирование и строительство | 3 712 |
| 9 | ИТОГО | - | - | - | 17 039 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 17 039,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 6 667,43 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 10 371,57 тыс. рублей.

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с. п. Березняки, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающая организация обеспечивает потребности в воде нескольких сельских поселений, при этом раздельного учета затрат по ним не ведется.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

5.2. Система водоотведения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения с. березняки и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, производительностью 210 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них;

- сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения посёлка Верхнекутулукский и посёлка Дубовый Колок с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий  по существующим проектным предложениям;

- как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

На текущий период времени в сельском поселении Березняки инвестиционных проектов в области водоотведения не разработано.

Таблица 5.3. – Мероприятия по системе водоотведения, предусмотренные Генеральным планом.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети канализации | село Березняки, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Советская | 1,599 км |  |
|  |  | на площадке № 1 | 1,385 км |  |
|  |  | на площадке № 2 | 1,484 км |  |
| 2. | Сети канализации | за границей села Березняки в юго-западном направлении | 0,730 км | строительство |
| 3. | Канализационные очистные сооружения | за границей села Березняки, в юго-западном направлении | производительность – 160 куб.м/сут. | строительство |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения до 2025 года.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети канализации | село Березняки, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Советская |  | 4797 |
|  |  | на площадке № 1 |  | 4155 |
|  |  | на площадке № 2 |  | 4452 |
| 2. | Сети канализации | за границей села Березняки в юго-западном направлении | строительство | 2190 |
| 3. | Канализационные очистные сооружения | за границей села Березняки, в юго-западном направлении | строительство | 3684 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 19 278,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 7 543,57 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 11 734,43 тыс. рублей.

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Березняки, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке генеральным планом сельского поселения планируется следующие:

- для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- в целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- в автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования;

- тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции;

- весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

На текущий период времени в сельском поселении Березняки инвестиционных проектов в области теплоснабжения не разработано. Инвестиции в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения до 2025 года не предусмотрены.

6. Организация реализации проектов программы с. п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Общие затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы до 2025 года составят 40 675,04 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 15 916,32 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 24 758,72 тыс. рублей.

Таблица 6.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. руб.

| Показатель | Сумма | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 36317 | 1579,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 | 3158,00 |
| по системе водоснабжения | 17039 | 740,83 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 | 1481,65 |
| по системе водоотведения | 19278 | 838,17 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 | 1676,35 |
| Непредвиденные расходы | 3631,7 | 157,90 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 | 315,80 |
| Управление ПКРСКИ | 726,34 | 31,58 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 |
| Итого затраты | 40675,04 | 1768,48 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 | 3536,96 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района. Дополнительно были учтены:

непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2% от величины капитальных затрат.

Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Березняки Кинель-Черкасского района Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Березняки, при разработке ПКРСКИ, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  6.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица 6.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 4067,50 | 10 | 176,85 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 1220,25 | 3 | 53,05 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 |
| Бюджет сельского поселения | 406,75 | 1 | 17,68 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Фонд энергосбережения | 406,75 | 1 | 17,68 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Заемные средства | 10168,76 | 25 | 442,12 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 |
| Энергосервисные компании | 24405,02 | 60 | 1061,09 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 | 2122,2 |
| ИТОГО | 40675,04 | 100 | 1768,48 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 | 3537,0 |

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с. п. Березняки муниципального района Кинель-Черкасский и бюджетов района и области;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств,

- рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (на всех уровнях бюджета) реализации мероприятий ПКРСКИ, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах сельского поселения статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло-  и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам поселений специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры Кинель-Черкасского муниципального  района»  с  выделением  в  ней статей:

В доходной части:

Получение средств по кредитам и займам;

- Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения;

- Экономия средств от реализации мероприятий Программы;

В расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования Программы, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от Программы.

Для определения и последующей формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется следующими факторами:

- эффектом, полученным от реализации Программы;

- погодными условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля Программы.

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием Программы необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и сельского поселения, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

- Данным службам должны вменятся следующие функции:

повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие разрывов  в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий Программы от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и поселения.

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березняки.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березняки заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Березняки. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Березняки и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Березняки, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – до 2025 г.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ энергоснабжающей организацией. Для целей согласования инвестиционных программ с планами развития с.п. Березняки, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Березняки, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Березняки на несколько лет.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, ресурсоснабжающей организации позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Березняки развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Кинель-Черкасского района и с.п. Березняки должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березняки не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Кинель-Черкасским районом и с.п. Березняки) действующих организаций коммунального комплекса посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Березняки, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Березняки в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Березняки Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Березняки по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Березняки, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Березняки по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Березняки.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Березняки подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Березняки формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Березняки, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Березняки Кинель-Черкасского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. =

или      Индизм. =

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов: обеспечение индекса замены котельного оборудования – 0,18; обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16; обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18; обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19.